## Slide 1: 课题3 走进化学实验室

## Slide 2
考点一
考点二
考点三
考点四
考点一药品的取用
1.实验室药品取用规则

## Slide 3
考点一
考点二
考点三
考点四
2.固体药品的取用
(1)块状固体或金属颗粒:一横二放三慢竖
(2)粉末状固体:一斜二送三直立

## Slide 4
考点一
考点二
考点三
考点四
巧学妙记:取粉末用药匙,纸槽也可以;试管要倾斜,送底再竖直;取块状用镊子,容器先横;入口再慢竖,滑到容器底。

## Slide 5
考点一
考点二
考点三
考点四
3.液体药品的取用
(1)取较多量液体时直接倾倒
(2)取少量液体时直接滴加

## Slide 6
考点一
考点二
考点三
考点四
(3)量取一定量液体时用量筒

## Slide 7
考点一
考点二
考点三
考点四
方法指南:量筒的使用
(1)不可用来加热或作反应容器和溶解物质,只能用于量取液体的体积,精确度为0.1 mL。
(2)使用量筒时,首先根据需要选择合适的量筒,遵循“一次量取选量程最小的”原则。
(3)读取量筒内液体体积时,要注意“三点一线”,即眼睛、刻度、液体凹液面最低处应保持在一条水平线上。

## Slide 8
考点一
考点二
考点三
考点四
(4)当读量筒内液体的体积时,分别采用正确读数、仰视读数、俯视读数的结果如图所示:
可简单的记忆为“高看偏高,低看偏低”。然后矫正读数,便可得出正确的判断。

## Slide 9
考点一
考点二
考点三
考点四
例1 (2015·浙江台州中考)科学实验必须按规范进行操作,下列实验操作中规范的是( )

## Slide 10
考点一
考点二
考点三
考点四
解析:一般用药匙或镊子取用固体药品,瓶塞要倒放在桌面上,图中瓶塞没有倒放在桌面上,会污染瓶塞,从而污染药品,A项错误;闻气体的气味时,应用手扇动,不能直接用鼻子闻,B项正确;向试管中滴加溶液时应将胶头滴管垂直悬空在试管口正上方,不能伸入试管内,以防污染试剂,C项错误;用量筒量取一定体积的液体时,视线应与量筒内液体凹液面的最低处保持水平,D项错误。
答案:B

## Slide 11
考点一
考点二
考点三
考点四
名师点题
解答此类题目要认真研读教材上给出的常用仪器的规范操作图片,对有关操作的关键点应特别留意。例如用滴管滴加液体时,滴管要垂直悬空于容器口正上方;用量筒量取一定体积的液体时,视线要与量筒内液体凹液面的最低处保持水平等。

## Slide 12
考点一
考点二
考点三
考点四
考点二物质的加热
1.

## Slide 13
考点一
考点二
考点三
考点四

## Slide 14
考点一
考点二
考点三
考点四
2.给试管中的液体加热
巧学妙记:加热应用试管夹,夹持中上部位佳;试管容积三分之一,液体体积不超它;预热之前要注意,先把管外水珠擦;加热之时握长柄,管口不对我和他;试管与桌有夹角,四十五度为最佳。

## Slide 15
考点一
考点二
考点三
考点四
温馨提示:加热药品的注意事项
(1)容器外壁保持干燥,以免受热不均匀,引起炸裂。
(2)用酒精灯的外焰加热,容器底部不要离灯芯过远或过近。
(3)试管夹夹持试管时,应由底部往上套,夹在试管的中上部,使用时大拇指不要压在短柄上。
(4)加热时应先预热,使试管受热均匀。
(5)给固体加热时,试管口应略向下倾斜,防止冷凝水倒流,使试管炸裂,预热后将固体较多的地方放在火焰上集中加热。
(6)加热后的试管不能立即接触冷水或用冷水冲洗。

## Slide 16
考点一
考点二
考点三
考点四
例2 (2016·重庆中考A卷)下列实验中,酒精灯的使用正确的是( )
解析:用酒精灯给物质加热时,要用外焰,且图示操作手握住了试管的短柄,A项错误;点燃酒精灯时用火柴点燃,不能用燃着的酒精灯点燃,以防着火,B项错误;不能向燃着的酒精灯内添加酒精,C项错误;熄灭酒精灯时,不能用嘴吹灭,应用灯帽盖灭,以防着火,D项正确。
答案:D

## Slide 17
考点一
考点二
考点三
考点四
名师点题
本题主要考查酒精灯的使用,熟记酒精灯的使用注意事项是解决此类题目的关键,特别要明确酒精灯使用过程中的几个“禁止”。

## Slide 18
考点一
考点二
考点三
考点四
考点三仪器的连接
1.几种仪器的连接

## Slide 19
考点一
考点二
考点三
考点四
巧学妙记:左手拿大(套在外面的),右手拿小(插在里面的),简称“左大右小”。
2.检查装置的气密性
先将导管一端放入水中,再用手紧握试管,若观察到导管口有气泡冒出,说明装置不漏气。

## Slide 20
考点一
考点二
考点三
考点四
例3 (2015·山东泰安中考)如图所示,龙龙同学采用手握试管外壁的方法检査装置的气密性,若装置的气密性良好,则将双手移开一会儿后,烧杯内导管处的现象(画圈部分)是( )

## Slide 21
考点一
考点二
考点三
考点四
解析:当用手握试管外壁时,由于气体受热膨胀,从试管中逸出,若装置气密性良好,则双手移开后,试管内压强减小,导管处应上升一段水柱,故选C。
答案:C

## Slide 22
考点一
考点二
考点三
考点四
名师点题
造成装置气密性不好的原因有很多,如(1)仪器破损,试管上有裂缝或小孔;胶皮管老化;(2)连接不紧密,橡胶塞没有旋紧,胶皮管与玻璃导管的口径大小不匹配。操作时不能先握住试管,后将导管放入水中;有时候室温过高,用手握试管温差不明显也会导致看不到气泡,所以有时采用酒精灯微热法来检查装置的气密性。

## Slide 23
考点一
考点二
考点三
考点四
考点四洗涤玻璃仪器
方法指南:(1)洗涤仪器的常用步骤:先倒净仪器内的废液,再注入水并加以振荡,将水倒掉,重复几次。如果内壁附有不易洗掉的物质,要用试管刷刷洗。
(2)如果试管内有不易被水洗净的油脂等物质,可用热的纯碱溶液等洗涤,并小心地用试管刷刷洗。

## Slide 24
考点一
考点二
考点三
考点四
例4 如果试管中附有不易用清水洗掉的物质,可以用试管刷刷洗,下列是用试管刷刷洗试管的操作方法,不正确的是( )
A.把试管刷伸入附有污物之处,多次转动试管刷
B.稍稍用力,适当地抽动试管刷,上下抽动的幅度不要过大
C.适当的将转动和抽动的方法结合起来刷洗
D.上下用力抽拉试管刷
解析:试管刷的使用是易忽略点,往往不能引起同学们的注意,在刷洗试管时容易造成试管的损坏。使用试管刷刷洗试管的方法是:使试管刷在试管里转动或上下适度抽动,但用力不能过猛,否则容易把试管底弄破。
答案:D

## Slide 25
一
二
一、实验操作的综合考查
典例1 (2016·北京朝阳质检改编)下列实验操作符合规范的是( )

## Slide 26
一
二
解析:加热液体时试管中液体的体积不能超过其容积的 ,A项正确;向试管中加固体药品时试管要倾斜,B项不正确;用量筒量取一定体积的液体,读数时视线要与凹液面最低处相平,C项不正确;胶头滴管用完后不能平放在桌面上,D项不正确。
答案:A

## Slide 27
一
二
方法点拨
此类题目结合图示考查实验基本操作,是中考中最常见的考查形式。一些常见的实验操作方法可结合口诀记忆如下: (1)固体药品取用。 块状:一横二放三慢竖;粉末状:一斜二送三直立。 (2)液体药品取用。 拿下瓶塞要倒放,手握标签防腐蚀,试管瓶子都斜拿,口口相挨再倾倒。 (3)液体的量取。 选量程,放平稳,凹面低处视线平;仰视量少实际多,俯视量多实际少。 (4)给试管里的液体加热。 液体不超三分一,45°正适宜,管口不对有人处,预防喷溅会伤人。

## Slide 28
一
二
二、常见的不规范操作及导致的后果
典例2 请将体现下列实验操作目的的正确选项填在对应的横线上。
A.防止药品污染 B.防止试管破裂
C.防止实验读数误差 D.防止发生火灾
(1)胶头滴管(非滴瓶上的)使用后,及时清洗并放在试管架上 。
(2)量取液体时,视线与凹液面最低处保持水平 。
(3)禁止向燃着的酒精灯里添加酒精 。
(4)加热后的试管不能立即用冷水冲洗 。

## Slide 29
一
二
解析:(1)胶头滴管使用后若不及时冲洗,下次使用时,其中残留的药品会进入另一药品中,从而造成药品污染;(2)量取液体时,若仰视或俯视读数,会多取或少取液体;(3)由于酒精易燃,向燃着的酒精灯内添加酒精时会引燃酒精,易发生火灾;(4)用冷水洗涤热的试管会使试管骤冷发生炸裂。
答案:(1)A (2)C (3)D (4)B

## Slide 30
一
二

## Slide 31
一
二

## Slide 32
常见仪器使用的注意事项及误差分析
典例 回答下列实验仪器和实验操作的有关问题。
(1)图A中试管夹的作用是 。
(2)指出图B中的错误操作是 。
(3)如图C所示,量取一定体积的某液体时,仰视读数,则所量取液体的体积将 (填“偏小”“偏大”或“不变”)。

## Slide 33
答案:(1)夹持试管 (2)瓶塞没有倒放 (3)偏大