## Slide 1
四 变阻器
第十六章 电压 电阻

## Slide 2
1、电阻器：
电阻的符号是:
具有一定阻值的元件（定值电阻）
一、电阻器

## Slide 3
各种电阻

## Slide 4
思考讨论
1、台灯的亮度、电风扇的转速、电视机的音量是通过改变电路中的 实现调节的？
2、电路中的电流大小的改变又可以通过改变电路的 来实现。
电流
电阻
3、改变电阻的方法有改变导体的＿＿、＿＿、＿＿和＿＿。最方便的是改变 。
温度
材料
长度
粗细
改变导体的长度

## Slide 5: 思考问题（1）
台灯和收音机是采用什么方法使其亮度和音量发生变化的？

## Slide 6
改变电池的节数可以改变灯泡的亮度，但亮度不能连续调，该怎么办？
要使灯泡的亮度连续可调，请你利用你身边的器材来试试看，能否做到最简便呢？

## Slide 7
思考?
如何改变电流
影响电阻大小因素
长度
材料
温度
粗细
如何改变电阻
变阻器

## Slide 8
改变电阻的大小，可以改变电流的大小。生活中需要使用变阻器。
灯光变亮、变暗，声音变强变弱。

## Slide 9
(A)
(B)
当M向左移动时，接入电路中的铅笔心长度变_____ ，电流表的示数变_____，灯的亮度_______。
短
大
变亮
滑动变阻器雏形

## Slide 10
(D)
(C)
当M向右移动时，接入电路中的铅笔心长度变_______ ，电流表的示数_______，灯的亮度_______。
长
变小
变暗

## Slide 11
思考问题（2）
这个实验中，引起电流变化的原因是什么？
用笔心来改变接入电路中的电阻有怎样的缺点呢？

## Slide 12
滑动变阻器
电阻箱
电位器

## Slide 13
一 滑动变阻器：
1、构造：
表面涂有绝缘层的电阻丝
瓷管
金属滑片P
金属杆
支架

## Slide 14
滑动触头
金属棒
支架
瓷筒
线圈
实物图
二、变阻器
1）、原理：
2）、结构：
1、滑动变阻器：
靠改变接入电路的电阻丝的有效长度来改变电阻大小.
结构示意图
符号

## Slide 15
2、结构示意图：
3、电路符号：

## Slide 17
滑动变阻器上的“20Ω 1A”表示什么意思?
1.该滑动变阻器的最大电阻值为20欧姆
2.该滑动变阻器所允许通过的最大电流为1安培
滑动变阻器铭牌含义

## Slide 18: 思考问题（3）
变阻器是根据什么原理制成的？在电路中的作用是什么？

## Slide 19: 变阻器的原理和作用
作用：通过改变电阻的大小而改变电流的大小
原理： 通过改变接入电路中电阻线的长度 去改变电阻

## Slide 20
有四个接线柱的滑动变阻器，把它接在电路中，每次接两个接线柱，有几种接法？是否每种接法都可变电阻？
想一想，议一议：

## Slide 21: 思考问题（4）
滑动变阻器有四个接线柱 ，但是连入电路中只要其中两个接线柱，那么如何连接呢？
A
B
C
D

## Slide 22
方法一：将C、D接入电路
A
B
C
D
P
相当于导线，电阻不变且最小

## Slide 23
方法二：将A、B接入电路
A
B
C
D
P
相当于定值电阻，电阻不变且最大

## Slide 24
A
B
C
D
P
接入电路的有效电阻丝为AP
方法三：将AD或AC接入电路
A
B
C
D
p
向右移动滑动变阻器电阻将？
变大

## Slide 25
连入电路 的接线柱 | 滑片向左滑 |  | 接入电路 中的示意图 | 接入电路 中的符号
 | 接入电路的阻值变化 | 灯的亮度变化 |  | 
A、D |  |  |  | 
A、C |  |  |  | 
B、D |  |  |  | 
B、C |  |  |  | 
A、B |  |  |  | 
C、D |  |  |  | 
AP、变小
变亮
AP、变小
变亮
BP、变大
变暗
BP、变大
变暗
AB、不变
不变
CD、不变
不变
A
B
D
C
P

## Slide 26
√
√
×
×
A
B
C
D
E
√
F
√

## Slide 27
A
B
C
D
P
方法四：将BC或BD接入电路
A
B
C
D
P
接入电路的有效电阻丝为BP
向右移动滑动变阻器电阻将？
变小

## Slide 28: 滑动变阻器的使用方法
（1）一般要串联在电路中
（2）一上一下搭配好，主要看下
(向着下面的那个接线柱滑动电阻变大，远离下面的那个接线柱滑动电阻变小)
（3）使用前应将滑片放在阻值最
大位置

## Slide 29
1.滑动变阻器上的“20Ω 1A”表示什么意思?
2. 将滑动变阻器接入电路,开关合上前,滑动变阻器的滑动触头应在什么位置?为什么?
该滑动变阻器的最大电阻值为20欧姆
该滑动变阻器所允许通过的最大电流为1安培
滑动触头离下接线柱最远,有效电阻最大处
小结：滑动变阻器的接线规律
两上同导线、两下定阻值、一上一下变大小、有效电阻看下端

## Slide 30
(1)串联在电路中，接线是一上一下。
(2)使用前应将滑片放在变阻器阻值最大位置。
(3)使用前要了解铭牌，铭牌上标有变阻器的最大电阻值和变阻器允许通过的最大电流。
滑动变阻器的使用：

## Slide 31
二、旋盘式变阻箱

## Slide 32
旋盘式变阻箱的读数
阻值：427欧

## Slide 34
三 电位器：
电位器

## Slide 35
旋钮型变阻器
三、其他变阻器
该变阻器是如何接入电路的? 它的有效电阻是哪段?

## Slide 37: 知识要点
1：变阻器的结构、符号和结构示意图
2：变阻器的原理和作用
3：变阻器的连接方法
4：变阻器的使用
小结

## Slide 38: 反馈练习（1）
某滑动变阻器的铭牌上标有“30欧、2安”的字样，它表示该滑动变阻器的 （ ）为30欧，允许通过的 （ ）为2安。
最大阻值
最大电流

## Slide 39
课堂练习
1.滑动变阻器是通过改变接入电路中的____________ 来改变电阻的器件。
2.如图示，当把滑动变阻器接入电路后，滑片P向右滑动时，电路电阻变大，此时与电路相连接的接线柱应是 （ ）
（A）C和D （B）B和D （C）A和C （D）B和A
A
B
C
D
P
电阻丝的有效长度
C

## Slide 40: 反馈练习（2）
下图中表示出当C、A接入电路时，电流流过滑动变阻器的路径。
C
D
A
B
P

## Slide 41
4.一个滑动变阻器铭牌上标有“20Ω 1A”的字样，它的意思是指变阻器的 （ ）
A、电阻最小值是20Ω，允许通过的最大电流是1A。
B、电阻最小值是20Ω，允许通过的最小电流是1A。
C、电阻最大值是20Ω，允许通过的最小电流是1A。
D、电阻变化范围是0~20Ω，允许通过的最大电流是1A。
D

## Slide 42
3.如图示的滑动变阻器四种接法中，当变阻器的滑片P向左移动时，都能使电路中的电流变大的是 （ ）
（A）甲和乙 （B）丙和丁
（C）甲和丙 （D）甲和丁
A
B
C
D
P
甲
A
B
C
D
P
乙
A
B
C
D
P
丙
A
B
C
D
P
丁
D

## Slide 43
5.下图为观察滑动变阻器作用的实验器材，将所有器件连接起来，要求滑动变阻器滑片P向右滑动，电流表示数变大，灯泡变亮。
0.6
A
3
－
L
A
B
C
D
P
S

## Slide 44: 反馈练习（3）
当把图中滑动变阻器的滑片向左移动时，连入电路的电阻变（ ），电路中的电流变（ ），灯泡的亮度变（ ）。
A
B
C
D
P
小
大
亮

## Slide 45: 反馈练习（4）
A
B
C
D
P
用笔画线将开关S与滑动变阻器连接起来，要求滑片P向右移动时，电流表的示数变大。

## Slide 46: 反馈练习（5）
以下四种接法中，接法错误，不起电阻作用，并造成电路中电流过大的是（ ）；只起定值电阻作用，而不能改变电路中电流大小的（ ）。
A
B
C
D
D
B

## Slide 47: 反馈练习（6）
A
B
C
D
要使变阻器的滑片向右运动时电流表的读数减小，M、N应与变阻器上哪两个接线柱相连？有几种接法？
P
M
N

## Slide 48
练习
1.如下图所示,将导线接在A和C两个接线柱上,当滑动触头P向右滑动时,变阻器将如何变化?若接在_____和_____两个接线柱上,电阻为最大值且不变.若接在_____和_____两个接线柱上,电阻为0且不变.
D
A
B
C
D

## Slide 49
2.如图所示,要使灯泡的亮度变小,则必须使变阻器接入电路部分的电阻变_____.电流表的示数变_____,滑动触头P应向______移动.
A
P