## Slide 1
四 变阻器

## Slide 2
思考问题
台灯和收音机是采用什么方法使其亮度和音量发生变化的？

## Slide 3
一 滑动变阻器：
表面涂有绝缘层的电阻丝
瓷管
金属杆
支架
1.概念：改变电阻大小的仪器
2.构造：
金属滑片P
接线柱
接线柱

## Slide 4
3.原理： 改变接入电路中的电阻线的长度，
从而改变接入电路中的电阻．
4.电路符号：
5.结构示意图：
6.技术参数：
P

## Slide 5: 二、滑动变阻器的应用
1、作用：通过改变电阻的大小而从改变电路中电
流的大小。

## Slide 6: 2. 滑动变阻器的接法：
A
C
E
B
D
F
√
√
√
√
×
×

## Slide 7: 3、 滑动变阻器的使用方法
（1）、一般要把串联在电路中
（2）、一上一下搭配好
（3）、使用前应将滑片放在阻值最大位置

## Slide 8: 三、旋盘式变阻箱

## Slide 9: 旋盘式变阻箱的读数
阻值：427欧
读数方法：
1、盘下三角符号
对应的数字乘
以相应的倍数
2、把各盘表示的
数值相加记得
结果。

## Slide 10: 常见的变阻器

## Slide 11: 知识要点
1：变阻器的结构、符号和结构示
意图
2：变阻器的原理和作用
3：变阻器的连接方法
4：变阻器的使用
小结

## Slide 12: 反馈练习
1、滑动变阻器的铭牌上标有“30欧、2安”的字样，
它表示该滑动变阻器的（ ）为30欧，
允许通过的 （ ）为2安。
最大阻值
最大电流
2、当把图中滑动变阻器的滑片向左移动时，连入
电路的电阻变（ ），
电路中的电流变（ ）
灯泡的亮度变（ ）
大
亮
小

## Slide 13
3、如图14-1所示，当滑动变阻器滑片向
右移动时，下列说法正确的是 （ ）
A、连入电路的电阻变小，
电路中的电流变大。
B、连入电路中的电阻变小，
电路中电流变小。
C、连入电路的电阻变大，
电路中的电流变小。
D、连入电路的电阻变大，
电路中电流变大
C

## Slide 14
A
B
C
D
4. 要使变阻器的滑片向右运动时电流表的
读数减小，M、N应与变阻器上哪两个接线
柱相连？有几种接法？
P
M
N

## Slide 15
5. 以下四种接法中，接法错误，不起电阻
作用，并造成电路中电流过大的是（ ）；
只起定值电阻作用，而不能改变电路中电流
大小的（ ）。
A
B
C
D
D
B

## Slide 16
A
B
C
D
6.用笔画线将开关S与滑动变阻器连接起来，
要求滑片P向右移动时，电流表的示数变大。