## Slide 1
电 阻

## Slide 2: 常用的导线通常是用铜或铝做的，特别重要的用电设备的导线还要用昂贵的银来做。钢铁也是导体，又多又便宜，那么，为什么不用钢铁来做导线呢？
想一想：

## Slide 3
1、导体和绝缘体
在物理学中，容易导电的物体叫导体。例如铅笔芯、金属、人体、大地等。
不容易导电的物体叫绝缘体。例如，橡胶、塑料、陶瓷等。
良好的导体和绝缘体都是重要的电工材料。

## Slide 4: 把不同的导体连入电路中，观察灯泡的发光情况。
灯泡亮度不同
通过的电流不同
结论：导体对电流有阻碍作用。且不同材料的导体对电流的阻碍作用是不同的
Notes: 112

## Slide 5: 电阻
1、导体和绝缘体
2、电阻（R）
什么叫电阻？
导体对电流的阻碍作用叫做电阻。不同的导体电阻一般是不同的。电阻是导体本身固有的一种属性。

## Slide 6: 欧姆 (1789-1854)
乔治·西蒙·欧姆，德国物理学家。1787年3月16日出生于德国埃尔兰根。欧姆是家里七个孩子中的长子，他的父亲是一位熟练的锁匠，爱好哲学和数学。欧姆从小就在父亲的教育下学习数学，这对欧姆以后的发展起了一定的作用。
欧姆在物理学中的主要贡献是发现了欧姆定律。另外，欧姆还发现了电阻与导线的长度及横截面的关系。
为纪念他，电阻的单位“欧姆”，以他的姓氏命名。

## Slide 7
你知道吗
常见电阻
人的双手间（干燥） 1000—-5000欧
人的双手间（潮湿） 200—800欧
照明灯泡（工作时） 100—2000欧
实验用小灯泡 5—50欧
实验用导线（每根） 0.01—0.10欧

## Slide 8: 那么，电阻的大小与哪些因素有关呢?
——先猜想一下。

## Slide 9
猜想一 导体的电阻可能与导体的长度有关
猜想二 导体的电阻可能与导体的粗细有关
猜想三 导体的电阻可能与导体的材料有关

## Slide 10
通过比较灯的亮暗来判断，如灯亮，则对电流阻碍作用小，电阻小。
通过比较电流表中电流的大小，如电流大，则对电流的阻碍作用小，电阻小。
既可比较灯的亮暗，也可比较电流的大小

## Slide 11
一个科学量可能与多个因素有关时，如何展开研究？
控制变量法

## Slide 12
导体 | 电流表示数 | 电阻大小
甲(1米) | 小 | 大
乙(0.5米) | 大 | 小
1．探究导体电阻与长度的关系。
控制的不变量有＿＿、＿＿、＿＿。
材料 粗细 温度
实验结果：
材料、粗细相同的导体，长度越大，电阻＿＿。
越大
小 | 大
大 | 小

## Slide 13
2、研究导体的电阻与粗细的关系
控制的不变量有＿＿、＿＿。
导体 | 电流表示数 | 电阻大小
甲(0.5mm2) | 小 | 大
乙(1mm2 ) | 大 | 小
实验结果：
材料、长度相同的导体，越粗，电阻＿＿。
材料 长度
小 | 大
大 | 小
越小

## Slide 14
导体 | 电流表示数 | 电阻大小
甲(锰铜) | 大 | 小
乙(镍铬) | 小 | 大
实验结果：
长度、粗细相同的导体，电阻大小与材料有关。
3．探究导体电阻与材料的关系。
控制的不变量有＿＿、＿＿。
长度 粗细
大 | 小
小 | 大

## Slide 15
说明了导体的电阻还跟温度有关。对大多数导体来说，温度越高，电阻越大。但也有少数导体，电阻随温度的升高而减小。
4．探究导体电阻与温度的关系。

## Slide 16
结论：影响电阻因素
材料 不同物体导电能力不同
长度
越长 电阻越大
越短 电阻越小
横截面积
越大 电阻越小
越小 电阻越大
温度也影响电阻
控制变量法