## Slide 1
探究串、并联电路电压的规律

## Slide 2
[使用规则]
1、电压表要并联在电路的两端。
2、电流从电压表的“+”接线柱流入,从“—”接线柱流出。
3、要选择合适的量程：
太小：电压表会烧坏
太大：读数不精确
4、可直接并接在电源的正、负极，所测的电压就是电源电压。

## Slide 3
用电压表测量串联电路的电压
[目的]
1、用电压表测量串联电路的各部分电路两端的电压。
2、研究并联电路的总电压和各部分电压的关系。
[器材]
小灯泡(灯座)2个，电压表，电源，导线，电键

## Slide 4
用电压表测量串联电路的电压
[步骤]
设计电路图并连接实物图，使两个小灯泡连接成串联电路。

## Slide 5
用电压表测量串联电路的电压
[步骤]
按电路图连接实物图，使电压表测量小灯泡L1两端的电压U1
L1
L2
U1
V
L2
L1
S

## Slide 6
用电压表测量串联电路的电压
[步骤]
按电路图连接实物图，使电压表测量小灯泡L2两端的电压U2
L1
L2
U2
V
L2
L1
S

## Slide 7
用电压表测量串联电路的电压
[步骤]
按电路图连接实物图，使电压表测量小灯泡L1和L2两端的总电压U
L1
L2
U
L2
L1
V
S

## Slide 8
用电压表测量串联电路的电压
[结果]
串联电路的电压
U1=_______U2=_______U=_______
实验表明
串联电路两端的总电压等于各部分电路两端电压的和.
串联电路 U=U1+U2

## Slide 9
用电压表测量并联电路电压
[目的]
1、用电压表测量并联电路的各支路两端电压.
2、研究并联电路的各支路两端电压的关系.
[器材]
小灯泡(灯座)2个，电压表，电源，导线，电键

## Slide 10
用电压表测量并联电路的电压
[步骤]
1、设计电路图并连接实物图，使两个小灯泡连接成并联电路

## Slide 11
用电压表测量并联电路的电压
[步骤]
按电路图连接实物图，使电压表测量小灯泡L1两端的电压U1
L1
L2
U1

## Slide 12
用电压表测量并联电路的电压
[步骤]
按电路图连接实物图，使电压表测量小灯泡L2两端的电压U2。
L1
L2
U2

## Slide 13
用电压表测量并联电路的电压
[步骤]
按电路图连接实物图，使电压表测量干路两端的电压U
L1
L2
U

## Slide 14
用电压表测量并联电路的电压
[结果]
并联电路的电压
U1=_______U2=_______U=_______
实验表明:
并联电路两端的总电压等于各支路两端的电压.
并联电路 U1=U2=U

## Slide 15
用电压表测量并联电路的电压
[总结]

## Slide 16
如下图所示,电源由三节新干电池串联组成，开关闭合后，已知 的示数为1.5V，则 的 示数为 V, 的示数为 V。
想想练练
4.5
3
V1
V
V2
V1
V2
V
L1
L2
L1
L2
V
V2
V1