## Slide 1
电流的测量

## Slide 2
你能按图一连接好电路并让小灯泡持续
发光吗？
活动一

## Slide 3
仔细观察实验，开关闭合后两盏灯有什么共同点和不同点？
甲
乙

## Slide 4
问题1：两盏灯都亮了，那么
小灯泡发光时有没有电流通
过呢？如果有，电流又是怎
么形成的？

## Slide 5
联想
类比法
电流 ？ 水流？ 车流？
水流：水的流动
车流：车的流动
电流：

## Slide 6
那么电流的方向怎么规定的？
电流的方向:
正电荷定向移动的方向为电流方向。
电流形成的原因：电荷的定向移动
负电荷定向移动的方向与电流方向相反。

## Slide 7
哪个电流大？
甲
乙

## Slide 8
电流强度（简称电流）:
表示电流的大小。
(1)符号:
(2)单位：主单位:安培 简称:安 符号: A
常用单位：毫安（mA） 微安（μA）
（3）单位换算：

## Slide 9
手机：待机15~50mA、
开机60~300mA
电冰箱 1A
电子表 1.5~2 μA
立式空调 10A
电饭煲 3.2~4.5A
高压输电 200A

## Slide 10
A
电流表的符号：
电流的测量
1、仪器：
电流表

## Slide 11
仔细观察你桌子上的电流表刻度，把大小
量程、一大格、小格的电流值填入表中。
 | 量程（A) | 一大格（A) | 一小格 (A)
大量程 |  |  | 
小量程 |  |  | 
1A
0~3A
0.1A
0.2A
0~0.6A
0.02A
活动二

## Slide 12
电流表使用规则
正确选择量程，试触法。
电流表串联在被测电路中。
使电流从电流表的“+”接线柱流进, “－”接线柱流出。
绝对不允许不经过用电器而把电流表
直接连到电源两极。
---选择量程
---串 联
---正入负出
---防止短路

## Slide 13
电流表的接法

## Slide 14
实验时，试触时发现下列几种情况，试分析其原因以及解决问题的方法。
1.指针反向偏转：
答：可能是正、负接线柱接反，应改接。
2.指针正向偏转过大：
答：这是量程选择偏小，应改接较大量程。
想一想

## Slide 15
（图a)
(图b)
(图c)
找一找
下面图中都有哪些不合理的地方：