## Slide 1: 电 动 机

## Slide 2: 奥斯特实验
实验说明:通电导线周围存在磁场,对磁体有磁力作用

## Slide 3
通电的导线能使磁体偏转（运动），说明磁体受到磁力的作用
逆向思维——磁体能否使通电的导线运动呢？

## Slide 4
实验装置

## Slide 5: 结论:磁场对电流的作用
1.通电导线在磁场中受到___的作用
2.通电导线在磁场中受到力的方向和__________ 有关
3.通电导线在磁场中受到力的方向和_________有关
4.只改变___________ 或___________通电导线受到力的方向_________,如果________改变电流方向和磁场方向则受到力的方向________
力
电流方向
磁场方向
电流方向
磁场方向
改变
不改变
同时
思考:假如不是一根通电导线而是一个通电线圈
放在磁场中又会怎样?

## Slide 8: 线圈在磁场中的受力情况

## Slide 9: 通电线圈越过平衡位置的运动情况
提示:怎样使线圈越过平衡位置后持续顺时针转动?

## Slide 10: 提示: 如图怎样使线圈越过平衡位置后持续顺时针转动?
靠近S极的线圈受到的力始终向上
靠近N极的线圈受到的力始终向下,那么线圈就可以持续沿顺时针方向转动.
讨论: 怎样实现上面的情况?
及时改变电流方向或磁场方向
(即越过平衡位置)从而改变受力方向

## Slide 12
通电线圈将在磁场中转动!
利用该原理可制成
电动机

## Slide 13: 电动机的原理:通电导线在磁场中受到力的作用
电动机的基本构造:主要
1.转 子
2.定 子
那么电动机的线圈是如何实现连续转动的呢?
｛

## Slide 14: 实际的电动机是利用换向器使它连续转动的。
1.原理:当线圈转到另一半和电刷接触时就改变了电流方向,从而受力方向改变使线圈连续转到下去。
2.作用:当线圈转过平衡位置,及时改变线圈电流方向,使线圈得以连续转动。

## Slide 15: 生活中的电动机
分类:
直流电动机(电动玩具、录音机等
小型电器)
交流电动机(电风扇、洗衣机等
家用电器)
｛
电动机的优点：结构简单、控制方便、
体积小、效率高
电动机:把电能→动能