## Slide 1
家庭电路中电流过大的原因
第十九章 第２节
新人教版 物理 九年级

## Slide 2
家庭电路的组成
复 习

## Slide 3
我国城乡许多地区进行家庭供电线路的改造，主要内容是把电线换成更粗的，电能表换成标定电流更大的，请你说一说这种改造的必要性。
想想议议

## Slide 4
根据P =UI，可以得到
家庭电路中的电压是一定的，U = 220 V，
所以 用电器总电功率P 越大，电路中的电流 I 就越大。
1．家庭电路中的总功率：
P = P1+ P2 + …+ Pn
2．用电器的总功率过大是家庭电路中电流过大的原因之一。
一、家用电器的总功率对家庭电路的影响

## Slide 5
3．用电器的总功率过大的危害
根据焦耳定律可知，电流过大，产生的热量容易引发火灾。

## Slide 6
1．小明观察到自家电能表上标有“220 V 10 A”字样，请你帮他分析一下：
（1）该电能表允许安装用电器的最大功率应是 多少？
（2）他家已经安装了500 W洗衣机、200 W电 视机、100 W电冰箱各1台，以及19 W节能灯6只， 他还能再安装一台功率为1 200 W的空调吗？
练一练

## Slide 7
2．炎炎夏日即将来临，明明家新购置了一台
1 kW的空调。已知他家原有用电器的总功率是
1 020 W，电能表上标有“220 V 10 A”的字样。请
你通过计算说明：
（1）使用这台空调时，通过它的电流是多少？
（2）从安全用电的角度考虑，明明家的电路
是否允许安装这样一台空调？
解 （1）空调接入家庭电路使用，电压为220 V。
练一练
I1 = = ≈ 4.55 A
P1
U
103 W
220 V

## Slide 8
I=I1 +I2=4.55 A+4.64 A=9.19 A
< 10 A
> 2 020 W
P =P1+P2=1 000 W +1 020 W=2 020 W
② 计算用电器的总功率是否超过电能表允许使用的最大功率
（2）多种解题方法：
① 计算同时使用所有用电器时的总电流是否超过10 A。
P0=UI0=220 V×10 A=2 200 W
I2 = = ≈ 4.64 A
P2
U
1 020 W
220 V
所以，从安全用电的角度考虑，可以安装这样一台空调。

## Slide 9
有时候家庭电路中用电器的总功率并不是很大，但是也会产生电流过大的现象，你认为原因可能是什么？
二、短路对家庭电路的影响
想想议议
短路是家庭电路中电流过大的另一个原因。

## Slide 10
你知道形成家庭电路中短路的原因是什么吗？
家庭电路中短路很容易造成火灾。
由于改装电路时不小心、或绝缘皮破损或老化等原因使火线和零线直接连通。
二、短路对家庭电路的影响

## Slide 11
为了防止电路中电流过大，发生危险，电路中常常要安装保险丝，以保护用电器或人身安全。
二、短路对家庭电路的影响
各种保险丝

## Slide 12
1．材料：铅锑合金
保险丝的电阻比较大，熔点比较低
观察保险盒和闸刀开关上的保险丝。
三、保险丝的作用

## Slide 13
观察演示实验
三、保险丝的作用
你知道保险丝是如何起到“保险”作用的吗？

## Slide 14
2．电路中电流过大时，保险丝熔断，自动切断电路，起到保护作用。
3．保险丝应串联在电路中
三、保险丝的作用
注意：不能用铁丝或铜丝作保险丝 。

## Slide 15
4．新型保险装置：空气开关
空气开关
住宅配电箱
三、保险丝的作用

## Slide 16
课堂小结
家庭电路中电流过大的原因有两个，一是电路发生短路，二是电路中用电器的总功 率过大。
保险丝是用电阻比较大、熔点比较低的铅锑合金制作的。把保险丝或空气开关接在 电路中，可以保证电路中的电流过大时，自动切断电路，起到保险的作用。