## Slide 1
电能 电功

## Slide 2
一、电能
发电机
电池
电能
动能
热能
光能
声能
电能的优点：
来源广泛，容易输送，使用方便

## Slide 3
其他形式的能
电能
电源
用电器
1、电源：把其他形式的能转化为电能
（1）干、蓄电池：化学能→电能

## Slide 4
(2) 发电站:各种形式能→电能
火力发电站

## Slide 5
水力发电

## Slide 6
风力发电

## Slide 7
太阳能发电

## Slide 8
大亚湾核电站
秦山核电站
核电站

## Slide 9
电能转化为动能
2、电能的转化
用电器：电能转化为其他形式的能

## Slide 10
电能→动能
电能→动能
电能→动能（热能）
电能→热能
电能→动能
电能→热能

## Slide 11
各种电热器
电能转化为热能

## Slide 12
二 、电能的计量
1、度
2、千瓦时， 符号：kW•h
3、焦耳，符号：J
1度=1kW•h=3.6×106J
电功用符号W来表示
(一)电能的单位

## Slide 13
灌溉农田330m2
采煤105kg
炼钢1.6kg
电车行驶0.85千米
一度电能做什么呢？
洗衣机工作2.7个小时
电脑工作5小时

## Slide 14
生产“彩电”0.3台
生产方便面170包
生产毛毯2条
10盏节能灯工作100小时
一度电的用处
机织棉布11m
生产化肥0.7kg

## Slide 15
(二)电能的测量
—电能表
1、作用：测量用户消耗电能的仪表

## Slide 16
电能表
S1
S3
S2
L1
L2
L3
电源
家庭电路中,电能表的作用是什么?
测量电路消耗电能的仪表
位于家庭电路的干路中

## Slide 17
电能表在家庭电路中的连接

## Slide 18
2、读数：电能表计数器上两次读数之差，就是这段时间内用电的度数。
单位：kW•h
即：度
红圈里的数字是小数点后面的数字.

## Slide 19
3、参数
♦“5A”表示标定电流；
♦“10A”表示短时间应用时，最大额定电流；
♦“50Hz”表示在50赫兹的交流电中使用；
♦“1200R/kwh” 表示消耗1度电（1kW•h ）电能 表的表盘转1200转。
♦“220V”表示接在220V电路上使用；

## Slide 20
各式各样的家用电能表

## Slide 21: 新式电能表
IC卡电能表
电子式电能表

## Slide 22
(三)电功
电功物理意义：用来量度电能转化或消耗多少的物理量。
2、单位：与电能一样，为焦耳（J）。
1、电功：电能转化为其他形式的能的过程就是电流做功的过程。
电流做了多少的功就有多少电能转化为其他形式的能。
电功用符号W来表示