## Slide 1
第二节 电磁波的海洋

## Slide 2
一、电磁波的产生
听到“嚓、嚓”声音
1、变化的电流(时断时续的电流)能够产生电磁波。
2、电磁波是真实存在的.可以传递信息。

## Slide 3
如图所示用抽气机抽去玻璃罩中的空气，打电话呼叫玻璃罩中的手机。
现象:手机提示灯闪烁
1、电磁波能在真空中传播,或者说电磁波传播不需要介质。
二、电磁波的传播
电磁波在真空和空气中的传播速度是一个定值。
2、波速：C = 3×108m\s = 3×105Km\s
现象:手机提示灯闪烁

## Slide 4
二、电磁波的传播
3、电磁波以波的形式传播
重要物理量
振幅 Ａ m
波速：C = 3×108m\s
频率：f HZ
波长：λ m
周期：T s

## Slide 5
4、电磁波的计算
二、电磁波的传播
频率与周期的关系:
频率与波长的关系:
波速：C = 3×108m/s 是一个定值
1MHz = 103KHz 1KHz = 103Hz 1MHz = 106Hz
单位只能是 C m\s T s λ m f Hz
4、电磁波的计算
波速：C = 3×108m/s 是一个定值
4、电磁波的计算
1MHz = 103KHz 1KHz = 103Hz 1MHz = 106Hz
波速：C = 3×108m/s 是一个定值
4、电磁波的计算

## Slide 6
四、电磁波的海洋
频率与波长成反比
无线电波：100KHz ~ 100MHz

## Slide 7
２．任一种电磁波在真空中传播的速率均为
3×108m/s，与光速相同，可推论光是一种电磁波。
３．电磁波的传播不需要依靠介质，在真空中也能
传播。
４．金属容器能屏蔽电磁波。
１．电磁波是在空间传播的周期性变化的电磁场。
电磁波的性质

## Slide 8
1864年麦克斯韦建立了电磁场理论预测电磁
波的存在。
1888年赫兹以实验证实电磁波的存在。
1901年马可尼成功传送无线电横越大西洋，开启电
磁波在通讯的应用。
电磁波的发展史

## Slide 9
⑴迅速变化的电流能产生电磁波。
(2)电磁波的频率、波长和波速的关系：
波速=波长×频率(即：c =λf )
(3)电磁波在真空中的传播速度：
c =3.0×108m/s
⑷各种光都是电磁波。
⑸无线电波：数百千赫至数百兆赫的一部分
电磁波。
⑹天线是发射或接收电磁波的装置。
电磁波的海洋

## Slide 10
生活.物理.社会
微波及应用

## Slide 11
一、波的基本特征
（1）波有凹凸相间和疏密相间两种形态
（2）波的传播过程是运动形态的传播过程、能量的传播过程、信息的传播过程

## Slide 12
3.电磁波的海洋
⑴迅速变化的电流能产生电磁波。
(2)电磁波的频率、波长和波速的关系：
波速=波长×频率(即：c =λf )
(3)电磁波在真空中的传播速度：c =3.0×108m/s
⑷各种光都是电磁波。
⑸无线电波：数百千赫至数百兆赫的一部分电磁波
⑹天线是发射或接收电磁波的装置。
4.无线电广播信号的发射和接收
⑴信号的发射
①话筒把声音信号转换成音频电信号。②载波发生器产生高频电磁波，通过调制器把音频电信号加载到高频电磁波上。③通过天线把载有音频电信号的电磁波发射出去。
⑵信号的接收
①利用天线接收电磁波。②利用收音机调谐器选出我们所需的某一频率的电磁波。③从高频电信号中取出音频信号，放大后，送到扬声器里。④扬声器把音频电信号转换成声音。

## Slide 13
（3）波的特征物理量：
对某一列波而言，频率（周期）由振源决定；波速由介质决定；波长由 λ ＝ v／ f决定
1.振幅(Ａ):
2.周期(Ｔ):
4.波长(λ):
3.频率(f):
5.波速(v):
频率与周期的关系:
c ＝ λ ／Ｔ＝ λ f
波源偏离平衡位置的最大距离。
波源振动一次所需的时间。
波源每秒内振动的次数。
波在一个周期内传播的距离。
波的传播速度

## Slide 14
(2)当把手机放在塑料容器、纸容器中时，这时打电话呼叫手机，这时,手机 (能/不能)收到呼叫信号。
你又是根据什么现象判断手机是否收到呼叫信号？
(3)当把手机放在金属容器中时，这时打电话呼叫金属容器手机，这时,手机 (能/不能)收到呼叫信号。
能
不能