## Slide 1
现代顺风耳——电话
第二十一章 第１节
新人教版 物理 九年级

## Slide 2
古代传递信息
飞鸽传书
政府配置的驿站、民间代捎书信
以特殊声音，如钟声，鼓声，鞭炮声等传递信息
以灯光，火光，如孔明灯，烽火等传递信息
飞鸽传书
家书抵万金
烽火戏诸侯

## Slide 3
现代传递信息
有线通信：电话、电报、电视 无线通信：收音机、对讲机 数字化通信：互联网、数字电视 纸张通信：书信、报纸

## Slide 4
烽火台
和
现代通信基站

## Slide 5
1876年贝尔发明了电话
1892年，贝尔在纽约至芝加哥的电话开通仪式上
一、电流把信息传到远方

## Slide 6
女孩说话的声音是如何传到男孩耳朵中的？

## Slide 7
1．电话的基本结构

## Slide 8
2．电话的工作原理
女孩的话筒
男孩的听筒

## Slide 9
碳粒电话原理实验

## Slide 10
女孩说话
话筒膜片振动
炭盒电阻变化
回路电流变化
磁性强弱变化
听筒膜片振动
男孩听到声音
3．电流把信息传到远方

## Slide 11
（1）需要多少条电话线？
（2）怎样才能减少电话线的数量？
二、电话交换机的作用
想一想 画一画
甲
乙

## Slide 12
发明电话交换机， 提高线路效率
电话交换机工作示意图

## Slide 13
程控电话交换机和操作台

## Slide 14
1．模拟信号和数字信号
电话信号分为模拟信号和数字信号两种。
（1）模拟信号
以电话信号为例：在话筒将声音转换成信号电流时，电流的频率、振幅变化的情况跟声音的频率、振幅变化的情况完全一样。
三、模拟通信和数字通信

## Slide 15
（2）数字信号
以电报信号为例：用点“ · ”和画“—” 的组合代表各种数字，一定的数字组合代表一个汉字。
1 ·－－－－ A ·－
2 ··－－－ B －···
3 ···－－ C －·－·
4 ····－ D －··
5 ····· E ·
…… ……
发声、发光的长短，电压、电流的有无，数字0和1，磁体的N、S极等不同符号信息都可组成数字信号。

## Slide 16
利用一种数字通信的方法，分组进行信息传递的游戏。
挡板
做一做

## Slide 17
模拟通信的缺点：
易受干扰
放大失真
形成噪音
数字通信的优点：
信号失真小
便于存储
传输数据处理简便
（3）比较两种信号传输的优缺点
2．模拟信号和数字信号的传输
（2）数字信号通信除了传输语音信号，还能传输文字、图片（2G信号）
（1）模拟信号通信只能用来传输语音信号（1G信号）

## Slide 18
模拟信号手机
第一代“大哥大”
数字信号手机

## Slide 19
数字通信是当今通信发展的主要方向
3G数字网络
（已普及）
4G数字网络
（将普及）