## Slide 1: 磁生电

## Slide 2
1.通电导线
的周围有磁场。
2.磁场的方向跟电流的方向有关
奥斯特实验

## Slide 3
提出猜想：
磁能否生电？
验证此猜想所需器材：磁体，导体，灵敏电流计，导线。

## Slide 5
一、电磁感应现象
1.电磁感应现象：
闭合电路的一部分导体在磁场中做切割磁感线的运动时，导体中就会产生电流，这种现象叫电磁感应现象，产生的电流叫感应电流。
英国物理学家法拉第发现了这种现象。

## Slide 6
次序 | 实验步骤 | 灵敏电流计的指针反映
1 |  | 
2 |  | 
3 |  | 
4 |  | 
5 |  | 
不动
不动
偏转
偏转
使导体在磁场中斜着运动
闭合电路的部分导体与磁场保持相对静止
使导体在磁场中上下运动
使导体在磁场中左右运动

## Slide 7
2.产生感应电流的条件：
（1）闭合电路。
（2）部分导体在磁场中做切割磁感线的运动。
（3）若电路不闭合则导体中产生感应电压。

## Slide 8
注意：
1.若导体静止或导体的运动方向与磁感线方向平行时，则无感应电流。
2.若电路不闭合则导体中产生感应电压。

## Slide 9
3.感应电流的方向与哪些因素有关：
(1) 导体在磁场中做切割磁感线运动的方向
（2）磁场的方向（磁感线的方向）

## Slide 10
当导体切割磁感线运动的方向或磁感线的方向变得相反时，导体中的感应电流方向也变得相反。
当导体切割磁感线运动的方向和磁感线的方向同时变得相反时，导体中的感应电流方向不变。

## Slide 11
（多选题）图中所示的a表示垂直纸面的一根导线，它是闭合电路的一部分。它在磁场中按箭头方向运动时，在下列哪种情况下会产生感应电流（ ）
A B C D
C、D

## Slide 12: 法拉第
英国物理学家法拉第经过十年的探索，在1831年取得突破，发现了利用磁场产生电流的条件和规律。法拉第的发现，进一步揭示了电与磁之间的联系。根据这个发现，后来发明了发电机，使人类大规模用电成为可能，开辟了电气化的时代。

## Slide 13
1、交 流 (AC) 和直流 (DC)
交变电流：大小和方向随时间作周期性
变化的电流。
直流电：方向不随时间变化的电流。
2、交变电流的几个参数（记住）
（1）频率：电流在1秒内周期性变化的
次数。

## Slide 14
符号：f
单位 ：Hz （赫兹简称赫）
我国电网以交流供电，频率为50Hz
（2）周期：交流周期性变化一次的时间。
符号：T
单位：s
我国电网以交流供电，周期为0.02S

## Slide 15
3 发电机：
结构： 线圈、磁极、2个铜环、
电刷、定子和转子。
(2) 大型发电机采用“旋转磁极式发
电机” 用电磁铁代替永磁铁。
(3)工作过程及原理：电磁感应。