## Slide 1: 七年级上册
1.1.4 生物学的研究工具

## Slide 2
“工欲善其事，必先利其器。”学习和研究生物学往往需要借助一定的工具。显微镜是生物学研究中常用的观察仪器，它能帮我们观察到肉眼无法看到的细微结构。
情境导入

## Slide 3
1、显微镜的构造和使用
2、其他常用研究工具
本节目标

## Slide 4
1、在光线比较暗的实验室内使用显微镜时，我们的做法是调___________光圈，用___________面反光镜
自主学习反馈
大
凹

## Slide 5
2.在显微镜对光时，当环境光线较暗，应选用（ ）
A．大光圈、凹面镜
B．大光圈、平面镜
C．小光圈、凹面镜
D．小光圈、平面镜
A
自主学习反馈

## Slide 6
3．下列关于显微镜使用的叙述中，错误的是（ ）
A．光线较暗时用大光圈，并用凹面镜对光
B．低倍物镜换成高倍物镜后，视野中观察到的细胞数目增多
C．观察时一般用左眼，同时要求右眼睁开
D．欲将物像从视野左上方移到中央，装片应向左上方移动
B
自主学习反馈

## Slide 7
探究一：显微镜的构造和使用
探究新知

## Slide 8
显微镜
机器部分
光学部分
镜座、镜柱、镜臂、镜筒
倾斜关节、转换器
载物台
目镜、物镜
遮光器
反射镜
探究新知

## Slide 9
目镜
镜臂
物镜
镜柱
镜座
反光镜
遮光器
载物台
镜筒
粗准焦螺旋
细准焦螺旋
镜头转换器
通光孔
压片夹
探究新知

## Slide 10
(一)取镜和安放
（四）高倍镜观察
(二)对光
(三)低倍镜观察
(五)收镜
显微镜的使用
探究新知

## Slide 11
(一)取镜和安放
打开显微镜箱,一手握镜臂,一手托镜座,将显微镜取出。
把显微镜放在实验台的前方稍偏左，便于用左眼观察物像,用右眼看着画图 。
让镜筒向前,镜臂向自己,然后安放好目镜和物镜 。
探究新知

## Slide 12
光圈
反光镜
视野
(二)对光
转动转换器,使低倍镜对准通光孔。
转动载物台下的遮光器,选一较大的光圈对准光孔。
左眼注视目镜, (右眼也要睁开),转动反光镜,使光线通过通光孔反射到镜筒内,通过目镜,可看到白亮的视野。当光线强时,让平面镜对着光源,光线弱的时候,用凹面镜对着光源。
探究新知

## Slide 13
(三)低倍镜观察
把所要观察的玻片标本放在载物台上，用压片夹压住，标本要正对通光孔的中心。
眼睛从侧边看着物镜头和标本之间，转动粗准焦螺旋，使镜筒缓缓下降，直到物镜接近玻片标本为止。
左眼看目镜内，同时反向缓缓转动粗准焦螺旋，使镜筒上升，直到看到物象为止，再稍稍转动细准焦螺旋，使看到的物象更加清晰。
看不到物像的重复第2、3两个步骤。
探究新知

## Slide 14
（四）高倍镜观察
移动装片，在低倍镜下使需要放大的部分移动到视野中央。
转动转换器，移走低倍物镜，换上高倍物镜。
缓缓调节细准焦螺旋，使物象清晰。
调节光圈，使视野亮度适宜。
换上高倍物镜后禁止向下转动粗准焦螺旋。
探究新知

## Slide 15
(五)收镜
转动粗准焦螺旋，升高镜筒，取出玻片。
用擦镜纸揩净目镜和物镜，用清洁纱布揩净镜体。
再转动转换器，把两个物镜偏到两旁，并将镜筒下降，然后将显微镜平稳地放入镜箱内保存。
探究新知

## Slide 16
探究二：其他常用研究工具
探究新知

## Slide 17
其他常用研究工具
探究新知

## Slide 18
1．显微镜的放大倍数是__________和__________的放大倍数的乘积．
知识运用
目镜
物镜

## Slide 19
2．小花想把显微镜视野中的一个气泡从视野右下方移出去，应将玻片朝哪方移动（ ）
A．左上方
B．左下方
C．右上方
D．右下方
A
知识运用

## Slide 20
1．使用显微镜观察玻片标本时，下列操作正确的是（ ）
A．对光时，应转动转换器使高倍物镜对准通光孔
B．调节粗准焦螺旋使镜筒下降时，眼睛应注视目镜
C．要将右下方的物像移到视野中央，应向左上方移动玻片
D．视野较暗时，应调节遮光器和反光镜
D
随堂检测

## Slide 21
2．如图，在观察叶片的表皮细胞装片时，物像由图一转换到图二，不需要的操作是（ ）
A．转动转换器
B．调节反光镜
C．转动粗准焦螺旋
D．转动细准焦螺旋
C
随堂检测

## Slide 22
3．在用显微镜观察玻片标本时，看到物像放大倍数最大的一组是（ ）
A．目镜10×物镜20×
B．目镜5×物镜10×
C．目镜10×物镜40×
D．目镜16×物镜20×
C
随堂检测

## Slide 23
本课小结
一、显微镜的结构
二、显微镜的使用
（一）取镜和安放
（二）对光
（三）低倍镜观察
（四）高倍镜观察
（五）整理和存放
三、基础知识和应用
四、其他常用研究工具

## Slide 24
预习23——27 细胞的结构和功能
细胞是生物结构的基本单位
制作观察动植物细胞的基本步骤
作业布置
请根据以下实验回答．
（1）在观察人口腔上皮细胞实验中，制作临时装片时，应在载玻片中
央滴一滴__________（填“清水”或“生理盐水”），以保持人体细胞
的正常形态．
（2）在观察过程中，若要使显微镜视野中的物像从右侧移至中央，则玻片标本应向__________侧移动．
（3）观察洋葱鳞片叶内表皮细胞时，要使观察到的物像更加清晰，应调节[⑤]__________准焦螺旋．
生理盐水
右
细