利用、电表特点判别实验电路故障

中学物理电学部分，常见的实验电路故障是断路与短路，以及接触不良和电表自身、电源故障。利用电流表和电压表自身的特点，进行分析和判断，可以较快而准确的判别出故障位置及故障类型。

- 关于电表接入电路特点。

1.电流表由于自身内阻极小的特点，在电路中的阻值等同于一根导线的阻值。因此电流表只能与被测用电器串联，可以把它当作一根接通的导线。由于有这样的特性，对电流表可以作出的判别与总结如下：

（1）、当电路中有电流通过时，指针偏转一定角度。正常时，指针常在刻度盘的中央附近;当电流过大时，指针偏转角度特别显著，常超过最大值；指针不动，则表明没有电流通过。

（2）、可以总结为三句话：“指针过半（刻度盘），是正常；指针不动，为断路；指针超（量）程，为短路”。

例1：如下图，表两端接触良好，电源电压不变。

、如果指针在刻度盘中央附近，则表明电阻R部分（正常工作）；

、如果表指针不停摆动，则说明R两端存在（接触不良）故障；

、如果表指针突然变大且超过量程，那么在R处存在（短路）故障；

、如果指针不动，则在R处存在（断路）故障。

2.电压表由于自身内阻极大的特点，在电路中的阻值可以近似的认为是一处断路，电流不经过电压表。因此表在电路中，只能与被测用电器并联。这样，可以作出的判别与总结如下：

（1）、当被测部分是一根导线，其阻值可以认为是“0”，则表指针不动，人在“0V”位置；当被测部分为断路，则电表两端仍与电源两端相连，则表示数等于电源电压；正常时，指针常在刻度盘的中央附近。

（2）、可以总结为：“指针过半（刻度盘），是正常；指针不动，为短路；指针超（量）程，为断路”。

例2：表两端接触良好，电源电压不变。

、若表示数突然变大，且与电源电压相等，则R部分可能存在（断路）故障；

、若表示数突然变为“0V”，则表明在R部分可能存在（短路）故障；

、表示数超过刻度盘中间位置，则说明电路处于（正常）状态；

3.量表同时使用。

（1）、若表无示数，表示数为电源示数，则表所测部分为断路；

（2）、若表示数突然变得很大，而表无示数，则表所测部分为短路。

（3）、若、两表均无示数或时有时无，则电路中其他部分可能存在断路或接触不良。

例3：如下图所示，电源电压不变。

、表无示数，表示数为电源电压，则R部分可能存在（断路）故障；

、若表示数突然变得很大，而表无示数，则表所测部分为（短路）故障；

、若、两表均无示数或时有时无，则电路中其他部分可能存在（断路）或（接触不良）故障。

例4：以下例题，同学们可以自己根据判断，回答判别结果。

如图所示，电源电压保持不变，滑动变阻器滑片P不动，当闭合开关S时：

、表无示数，表示数为电源电压，则在（ ）和（ ）点之间可能存在（   ）故障；

、若表示数突然变得很大，而表无示数，则在（ ）和（ ）两点间可能存在（    ）故障；

、若、两表均无示数或时有时无，则电路中其他部分可能存在（  ）或（      ）故障。

陕西省岚皋县滔河中学(725408)    牛吉勇

邮箱：njy-666@126.com

个人主页：www.niujiyong.51.com